## Slide 1: Máquinas de estado concurrentes
Ing. Nahuel González

## Slide 2: Sistema embebido
void main (void)
{
inicializacion() ;
while(1)
{
  // lógica de mi aplicación
}
}

## Slide 3: Tipos de sistemas
Los sistemas pueden clasificarse en:
  Transformacionales
  Interactivos
  Reactivos

## Slide 4: ¿Qué son los modelos?
Un modelo es una representación simplificada de un sistema.
Se utilizan para describir el comportamiento de un sistema embebido.
Ayudan a comprender el sistema a diseñar, con un nivel de abstracción superior al de los lenguajes de programación.

## Slide 5: Las máquinas de estado como un modelo computacional
ESTADOS
Comportamiento estático
EXCITACIONES
Que condicionan las transiciones
TRANSICIONES
Evolución entre estados
ACCIONES
Asociadas a las transiciones

## Slide 6: Limitaciones del enfoque actual
  Poca escalabilidad
  Dificultades en la comprensión del modelo
  Soluciones ad-hoc no reutilizables
  Dificultades de mantenimiento de código

## Slide 7: Propuesta de D. Harel (1987)
  Jerarquía de los estados
  Ortogonalidad
  Sincronización
Notes: IEC 61508 RECOMIENDA SU USO – COMISION DE ELECTROTECNIA INTERNACIONAL
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN SISTEMAS (SIL 3)
JERARQUIA – DIFERENTES NIVELES DE DETALLE O FUNCIONAMIENTO (HASTA AHORA ESTADOS SIMPLES)
ORTOGONALIDAD / CONCURRENCIA / PARALELISMO -> TAREAS INDEPENDIENTES ENTRE SI O CON VINCULACION
SINCRONIZACION / COMUNICACIÓN -> ENVIO DE MENSAJES ENTRE UNA MAQUINA Y OTRA
DIFERENTES MAQUINAS REACCIONAN FRENTE A UN MISMO EVENTO

## Slide 8: Condición de diseño de una máquina de estado
void main (void)
{
Inicializacion();
while (1)
{
Proceso1();
Proceso2();
}
}
void Proceso2 (void)
{
}
?
Procesar();
SI
NO
void Proceso1 (void)
{
}
?
Procesar();
SI
NO
No bloqueante
Llamada bloqueante
(inhabilita recursos)
Notes: ARQUITECTURA - IPC THREAD

## Slide 9: Diseño con diagramas de estado
Partiendo de las especificaciones del sistema
  Identificar los eventos y acciones
  Identificar los estados
  Agrupar por jerarquías
  Agrupar por concurrencia
  Agregar las transiciones y acciones
  Agregar las sincronizaciones
Notes: BARRON PROPONE

## Slide 10: Ejemplo: horno microondas
Se trata de diseñar el controlador de un sencillo horno microondas provisto de grill, una luz interior, dos pulsadores: Iniciar/Detener y Modo, y un sensor para monitorear el estado de la puerta abierta/cerrada.

## Slide 11: Ejemplo: horno microondas
Las especificaciones son las siguientes:
1. La luz interior deberá encenderse cuando se abra la puerta y cuando esté trabajando el horno o el grill.
2. Un botón Inicio/Detener servirá para alternar entre los modos de reposo y de funcionamiento.
3. Al abrir la puerta, el horno deberá dejar de funcionar. Cuando se cierre la puerta el horno deberá regresar al modo de trabajo o reposo en que se encontrara anteriormente.
4. El horno dispondrá de un segundo botón Modo para seleccionar el modo de trabajo. Por cada pulsación de este botón, el modo de trabajo cambiará cíclicamente entre: Horno, Grill o Ambas
5. Para indicar el modo de trabajo el horno dispondrá de tres leds: H, G y Ambos

## Slide 12: Identificar eventos y acciones
Eventos
  eModo
  eInicioDetencion
  ePuertaAbrir
  ePuertaCerrar
Acciones
  aLuzOn
  aLuzOff
  aLed
  aEncender

## Slide 13: Implementación en C de una máquina de estados
Estructura basada en:
  Múltiples if
  Switch-case
  Puntero a función
Notes: PENSAR EN EL DIAGRAMA EN CAPAS
NO SOLO MDE EN APLICACIÓN
CASO DRIVER DISPLAY Y TECLADO

## Slide 14: Próxima clase
Utilización de uModel Factory como software de modelado
Diseño de modelos orientados al proyecto integrador
Introducción a la simulación de sistemas embebidos

## Slide 15: Referencias bibliográficas
M. Barrón Ruiz. Desarrollo de Software Basado en Modelos para Sistemas Embebidos. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad del País Vasco, España, 2010.
M. Barrón Ruiz. Curso de Programación de Sistemas Embebidos con Statecharts. IEEE-RITA Vol. 4, Núm. 1, Feb. 2009. ISSN 1932-8540.
D. Harel & M. Politi. Modeling reactive systems with statecharts. Cap. 4. McGraw-Hill. 1998. ISBN 0070262055.
IEC 61508. http://www.iec.ch/functionalsafety/
Manual uModel Factory y Recursos Web institucional de la cátedra:
  http://www.campusvirtual.frba.utn.edu.ar/especialidad/course/category.php?id=5